## Slide 1: Modelsim专题
041030402
邓明丽

## Slide 2: Modelsim工具简介
ModelSim是业界最优秀的HDL语言仿真软件
我们主要用它进行功能仿真

## Slide 3: 功能仿真
什么是功能仿真？
确定一个设计是否实现了预定的功能
根据需要观察电路输入输出端口和电路内部
任一信号和寄存器的波形
功能仿真是比较理想的仿真，不会因为器件
的物理信息出现因为延迟等现象。

## Slide 4: 功能仿真示意图
下面的verilog语言描述了一个怎样的模块？
module s( a, b, y);
input a, b;
output y;
assign y = a & b;
endmodule

## Slide 5: 功能仿真示意图
怎样对这个模块进行功能仿真？
&
a
b
y
设计输入波形
验证输出波形
输出波形是否与预期相符？

## Slide 6: 设计输入波形的方法
怎样设置输入波形？
使用波形编辑器（有兴趣可自学）
使用verilog语言编写激励文件
什么是激励文件？
verilog语言描述的给出输入信号具体值
的文件

## Slide 7: 编写激励文件
怎样设置输入波形？
&
a
b
y
module testbench();
reg a, b;
s an(.a(a),.b(b), .y(out));
initial
begin
a = 1'b0;
b = 1'b1;
#10 a = 1'b1;
#10 b = 1'b0;
end
endmodule
30ns

## Slide 8: testbench语法回顾
# + number : 时序控制，延时长度
initial块： 对存储器变量赋初值
initial
begin
input = 1’b1;
#10 input = 1’b0;
#10 input = 1’b1;
#10 input = 1’b0;
end
always #number <语句>: 每隔number个时间后执行语句

## Slide 9: 编写激励文件
思考：下列d的波形是怎样的？
initial
begin
b = 1’b1; c = 1’b0;
#10 d = 1’b0;
end
initial
begin
d = #25 (b|c);
end

## Slide 10: 编写激励文件
思考：如下波形的激励文件是怎样的？
（1）a
（2）clk
10
20
30
40
50
60
ns
….

## Slide 11: modelsim的使用范例
与门的时序仿真
分频计数器
Notes: 创建工程之前，先创建一个空文件夹。

## Slide 12: modelsim的使用范例
什么是分频计数器？
分频计数器代码解析。
module div_clk(reset, clk, dclk);
input reset, clk;
output dclk;
reg [2:0] cnt;
assign dclk = cnt[2];
always @ (posedge clk or posedge reset)
if(reset) cnt <= 3'd0;
else cnt <= cnt+1'b1;
endmodule
Notes: 创建工程之前，先创建一个空文件夹。

## Slide 13: modelsim的使用范例
分频计数器激励文件
module testdiv();
reg clk, reset;
wire dclk;
div_clk divclk (.reset(reset),
.clk(clk), .dclk(dclk));
initial
begin
clk = 1'b0; reset = 1'b1;
#22 reset = 1'b0;
end
always #10 clk = ~clk;
endmodule
Notes: 创建工程之前，先创建一个空文件夹。

## Slide 14: 作业
1、用verilog描述语言描述一个或门，并设计激励文件验证它的正确性
2、一个比较器的输入是X(8位), Y(8位)，当X>Y的时候输出Z(1位)为1， 否则输出Z(1位)为0，设计并验证这个比较器。
Notes: 创建工程之前，先创建一个空文件夹。

## Slide 15: 思考题
输入和输出位宽均为32位。输入引脚为：x(32位), y(32位), alucontrol(3位), 输出引脚为：result(32位)。用verilog描述这个ALU， 并设计testbench验证其正确性。
Alucontrol | 运算类型 | Alucontrol | 运算类型
000 | 加法：r = x + y | 100 | 非：r = ~x
001 | 减法：r = x – y | 101 | r = x<y ? 1:0
010 | 与：r = x & y | 110 | r = x << y[4:0]（逻辑）
011 | 或： r = x ¦ y | 111 | r = x>> y[4:0]（算术）
设计一个算术逻辑单元，alucontrol是一个3位的输入信号，它的值和运算类型的对应关系如下(注：r代表result，110和111分别是逻辑左移和算术右移)：
Notes: 创建工程之前，先创建一个空文件夹。

## Slide 16: 参考资料
ModelSim电子系统分析及仿真
于斌、 米秀杰
电子工业出版社
Notes: 创建工程之前，先创建一个空文件夹。

## Slide 17: 参考资料
数字设计和计算机体系结构
David money harris,
Sarah L.harris
陈虎 译
机械工业出版社
Notes: 创建工程之前，先创建一个空文件夹。

## Slide 18: 参考资料
Verilog数字系统设计教程(第2版)
夏宇闻
北京航空航天大学出版社
Notes: 创建工程之前，先创建一个空文件夹。

## Slide 19: 参考资料
Verilog HDL数字设计与综合(第2版)
Samir Palnitkar
夏宇闻 译
电子工业出版社
Notes: 创建工程之前，先创建一个空文件夹。

## Slide 20: 资料链接
公共邮箱：nuaa16_mips@126.com
密码：mips2010
百度网盘
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=547114505&uk=874197930
Notes: 创建工程之前，先创建一个空文件夹。

## Slide 21: END